Richtantenne mit eingebautem Antennenverstärker

Leistungsmerkmale

Hohe Empfangsqualität;

Öffnungswinkel: ca. 100°;

Vor- und Rückverhältnis: >= 14 dB;

Gewinn: ca. 5 dB;

Technische Daten

Frequenzbereich: 470 - 866 MHz;

Konstruktionsprinzip: aktive Richtantenne;

Funktion: Empfangsantenne;

Einstellen der Verstärkung: bypass(-3dB),5,10,15dB

Verstärkung: -6dB ohne Fremdspeiszung

mehrfarbige LED-Anzeige der Verstärkung

OIP3:  mind. 32dBm

Betriebsspannung: 9-15V

Stromaufnahme: 160 - 100mA

Impedanz: 50 Ohm;

HF-Anschluss: BNC;

Montageanschluß: 3/8"- und 5/8“- Stativgewinde;

Maße: 329 x 322 x 24 mm;

Gewicht: ca. 620g;

Fabrikat: Sennheiser / AD 3700 - UHF